AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO POLIVALENTE C. GIRAUDO DI BOVES, VIA RONCAIA N° 83

ALLEGATO 5 “Piano di Manutenzione”

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

I. Coperti e facciate edifici

A. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie

B. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base

C. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali

D. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti

E Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccacci dei coperti

F. Rappezzi di guaina dei coperti piani, e sostituzione di tegole e pezzi speciali del tetto a falde

G. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario

H. Eliminazione di infiltrazioni di acqua

I. Sigillatura di pareti esterne dove necessario

L. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.

Per le lettere G, H e L, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da  intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2 per singolo intervento.

II. Fognature e scarichi

A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate

B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali

III. Serramenti ed infissi edifici

A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali

B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti, i vi inclusi dispositivi ci chiusura e tende avvolgibili e scorrevoli

C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni

D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti

E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

F. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

IV. Interventi murari in genere

A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi

B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti

C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti

D. Ripristino controsoffitti

E. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2 per singolo intervento

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici ed esterne

A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle o marmette in cemento rotte o mancanti B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2 per singolo intervento

VI. Opere in ferro

A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

VII. Tinteggiature e verniciature

A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.

B. Sostituzione di cassette di scarico, copri sedile, porta sapone, porta rotolo e scopini

C. Sostituzione di sanitari danneggiati

D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria

E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate che esterne

G. Riparazioni di perdite in tubazioni interrate ove necessario l'impiego di macchine escavatrici fino a 5 mt. di scavo; l'eventuale necessità di prolungare lo scavo sarà concordato

H. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scalda acqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione

I. Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Negli interventi di cui alle lettere F e I, devono intendersi compresi anche eventuali interventi richiedenti l'impiego di macchine operatrici.

IX. Impianti elettrici

A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali, sia per la fornitura fissa del fabbricato che per quella precaria.

B. Sostituzione di interruttori,placche, frutti e di organi elettrici

C. Manutenzione e riparazione di apri-porta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio, con esclusione degli impianti antintrusione e di sollevamento

D. Fornitura e sostituzione di batterie, schede elettroniche,lampade, accenditori e  reattori e delle lampade di tutto il fabbricato , sia all’interno che all’esterno, sia per l’impianto ordinario che d’emergenza

E. Manutenzione e riparazione degli asciugamani elettrici o asciugacapelli, e boiler elettrici  presenti nell’impianto

F.  Manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico del sistema di irrigazione, incluso pompe, elettrovalvole, sonde e centralina

X. Locali interni

- Il concessionario dovrà farsi carico, durante le attività sportive e/o manifestazioni, della pulizia accurata e particolareggiata, pavimenti inclusi, mediante prodotti disinfettanti detergenti dei seguenti locali:

  - servizi igienici sia degli spogliatoi che dell’ arbitro, con fornitura di carta igienica, sapone liquido e carta asciugamani

  - locali doccia (piatti doccia, lavandini e rubinetteria, oltre che tappeto antiscivolo)

  - area gioco: parquet in legno (con idonea randazza e panno, completo di detergente idoneo)m, particolare cura dovrà essere adottata per impedire il danneggiamento della verniciatura, con attrezzature o prodotti per la pulizia

  - atrio d’ingresso;

  - area esterna d’ingresso e vialetto d’accesso;

  - tappeti ignifughi, se necessario, con detergenti, con asciugatura e srotolamento/arrotolamento e movimentazione degli stessi;

  - atrio  d’ingresso, con lavatura utilizzando idonei detergenti, sia prima che dopo la manifestazione

  - area esterna d’ingresso, con rimozione di cartacce, sigarette o quant’altro, con l’utilizzo di ramazze, per tutta l’area pavimentata ad autobloccante

  - svuotamento cestini rifiuti, riempimento dispenser sapone liquido, reintegrazione carta igienica servizi, sia prima che dopo la manifestazione;

  - tribune, compreso le scale d’accesso, sia prima che dopo la manifestazione, con spazzolamento e lavatura con detergenti idonei;

  - pulizia mensile a fondo di tutti i serramenti e delle vetrate, con l’ausilio di trabattelli o altri dispositivi anticaduta;

  - identica modalità di pulizia dovrà essere svolta anche per la palestrina e locali accessori presenti nel seminterrato dell’immobile;

- Il concessionario dovrà farsi carico, durante ogni attività e/o spettacolo in programma al Palazzetto il concessionario dovrà, a seconda delle richieste, provvedere a:

  - Allestimento e smontaggio attrezzature di gioco sul parterre, rispettando le modalità d’uso delle attrezzature;

  - Montaggio, smontaggio e rimessaggio tappeto ignifugo, con nastratura dei bordi

  - Montaggio e smontaggio del palco metallico in dotazione (mt. 8x12)

  - Posizionamento, bloccaggio, rimozione e trasporto in magazzino delle sedie come da certificato di prevenzione incendi

XI. Aree esterne di pertinenza

A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5 per singolo intervento

B. Sistemazione percorsi pedonali in autobloccante e con eventuale sostituzione di alcune parti

C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XII. Servizi diversi

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XIII. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti ( , Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME UNI-CTI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE –

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI.

I. Impianto termico.

A. Prova di accensione dell'Impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto , verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono.

B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate, prove di combustione;

C. Regolazione sonde di temperatura minima e massima, regolazione ricircolo aria impianto convettivo

II. Bruciatori

A. La manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore dovrà essere eseguita due volte l'anno se l'utilizzo è stagionale, oppure tre volte l'anno se l'utilizzo è continuativo, e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.

B. La regolazione della combustione dovrà essere eseguita ogni tre mesi e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.

C. Riparazione, revisione, sostituzione, parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. Resta esclusa l'eventuale integrale sostituzione del bruciatore.

III. Generatore di calore

A. La pulizia dovrà essere eseguita due volte l'anno: una prima dell'inizio di ogni stagione termica e la seconda durante il corso dell'esercizio stagionale, oltre ad ogni qual volta si rendesse necessario.

B. La pulizia, come sopra descritta, dovrà essere comunque eseguita prima di ogni riaccensione nei casi di periodi di inattività superiori ad un mese.

C. Il controllo della combustione, che dovrà essere eseguito secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative in materia per verificarne il rendimento.

D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.

IV. Pompe di circolazione

A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

B. Riparazione e/o sostituzione parziale o completa della pompa.

VI. Vasi di espansione

VASO CHIUSO:

A. Verifica annuale delle pressioni di precarica progettuali

B Verifica trimestrale dell'integrità del vaso e delle apparecchiature collegate (pressostati, apparecchiature di livello, elettrovalvole, etc.)

C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione (corredato della certificazione prevista dalla normativa vigente, rilasciata dagli organi preposti, per vasi di capacità superiore a 25 litri)

VASO APERTO:

A. Verifica annuale dello stato d'uso e di funzionamento di tutti i componenti (rubinetti e galleggianti).

B. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione con vaso in acciaio, e lo smaltimento secondo le disposizioni legislative vigenti.

VII. Rete e valvolame di C.T. e reti di distribuzione impianto

A. Controllo trimestrale funzionamento e stato tenute, manutenzione preventiva e programmata almeno annuale, oltre ad ogni volta si rendesse necessario.

B. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto (saracinesche, valvole di regolazione, di intercettazione, di sfiato, scaricatori di condensa, filtri e riduttori di pressione per acqua, gruppi di riempimento, etc..).

Reti di distribuzione impianto

C. Controllo e ripristino delle coibentazioni in Centrale termica, nelle sottocentrali e lungo tutta la rete di distribuzione.

D. Controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria.

E. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o arrecare danni.

Restano comprese tutte le sostituzioni e riparazioni della rete di distribuzione all'interno della Centrale Termica.

VIII. Organi di sicurezza e controllo

A. Annualmente dovrà essere effettuato il controllo degli organi di sicurezza e di protezione (destinati a prevenire l'entrata in funzione degli organi di sicurezza).

B. Le valvole di sicurezza devono essere provate annualmente sia ad impianto inattivo, provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressione leggermente maggiori della pressione di taratura, per accertarsi che comincino a scaricare.

C. I termostati di regolazione e/o di blocco, e le valvole di intercettazione del combustibile devono essere provate annualmente, aumentando la temperatura sino al loro intervento al valore stabilito.

D. I pressostati di regolazione e/o di blocco devono essere provati annualmente.

E. Annualmente dovrà essere controllata la visibilità degli indicatori di livello sia del tipo a tubo trasparente che a riflessione, ed in caso di perdite o trasudamenti andrà verificato lo stato delle guarnizioni.

F. Annualmente dovranno essere verificati tutti i termometri e tutti i manometri.

I caso di loro malfunzionamento, dovranno essere sostituiti.

G. Controllo annuale del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico dove installato.

H. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di qualsiasi organo di sicurezza, di protezione, di segnalazione e di controllo.

I. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza dovrà essere data immediata comunicazione ai tecnici comunali, ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati agli Enti di verifica e controllo preposti.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria.

A. Controllo trimestrale dello stato d'uso e della funzionalità degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria.

B. Pulizia chimica o meccanica annualmente, al termine della stagione di funzionamento, ed ogni qual volta si rendesse necessario.

C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.

X. Quadri e linee elettriche di C.T. .

A. Controllo semestrale dello stato e del funzionamento dei componenti presenti all'interno dei quadri elettrici.

B. Controllo annuale dello stato ed integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione che costituiscono le linee elettriche di centrale termica.

C. Verifica degli impianti di terra secondo la normativa vigente e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni.

D. Verifica dell'efficienza dei punti luce all'interno dei locali Centrale termica e Sottocentrali.

E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di componenti quali interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di qualsiasi tipo, morsetti, etc..

XI. Pulizie locali C.T. e Condotti scarico fumi

A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali.

C. Pulizia annuale delle fuliggini di tutti i condotti del fumo, dei raccordi del generatore e del camino, con sigillatura di eventuali fenditure

D. Controllo annuale del tiraggio all'ingresso della camera di combustione e alla base del camino.

XII Corpi scaldati

RADIATORI:

A. Prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, controllo ed eventuale ripristino della corretta funzionalità di ogni corpo scaldante mediante pulizia, sfogo aria.

B. Sostituzione componenti difettosi compresa l'eventuale sostituzione integrale del corpo scaldante.

AEROTERMI:

C. Pulizia annuale, ed ogni volta si rendesse necessario, della batteria di scambio termico.

D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione dell'aerotermo in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

VENTILCONVETTORI - TERMOCONVETTORI - FAN-COILS:

E. Pulizia trimestrale dei filtri e verifica del funzionamento del ventilatore.

F. Pulizia semestrale delle batterie di scambio termico.

G. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione del ventilconvettori / termoconvettori / fan-coils, in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

XIII. Libretto di centrale.

A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n.412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

XIV. Assistenza tecnica.

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

MANUTENZIONE AREA  VERDE  PERIMETRATA DALLA RECINZIOE DI  PROPRIETA’

La concessionaria provvederà inoltre al servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti dell’attività sportiva e in caso di manifestazioni, con la vigilanza nell’immobile durante l’apertura.

- MANUTENZIONE INVERNALE

La manutenzione ordinaria  nel periodo invernale nel periodo invernale comprende;

- lo sgombero neve  lungo gli accessi carrai e pedonali, per il perimetro interno del fabbricato, mantenendo sgombero le vie fuga di fronte alle porte d’emergenza, come previsto dalle norme di prevenzione di sicurezza dei locali pubblici, in  ogni caso prima dello svolgimento di una manifestazione aperta al pubblico.

- Lo spandimento di sabbia o segatura sulla pavimentazione esterna per impedire la caduta dei pedoni, a tal fine è  vietato l’utilizzo di Sali di sodio o di calcio come materiale antighiaccio sulla pavimentazione in autobloccanti presenti sia per gli accessi pedonali/carrabili che per il marciapiede sul perimetro del fabbricato;

- Rimozione di candelotti di ghiaccio che si siano formati dal tetto sopra vie di passaggio di personale o veicoli, rimozione di eventuali masse nevose pericolanti ai bordi dei tetti, pericolose per l’incolumità pubblica dei passanti.

Tutta la manodopera che i materiali ed attrezzature per tale servizio sono a carico del Concessionario.

II. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TAPPETI ERBOSI

Prescrizioni generali

Occorrerà provvedere, durante l’anno solare, al taglio ed asportazione delle erbe di risulta ogni qualvolta queste raggiungano l’altezza di 10 cm., da intendersi quale misura massima.

In generale, l’erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa e smaltita (nel rispetto delle norme vigenti in materia) evitandone la dispersione sul terreno ovvero su zone pavimentate e curando la pulizia di queste ultime in caso di imbrattamento.

Le operazioni di taglio saranno svolte di norma con macchine semoventi a lame rotanti o con macchine a lame elicoidali.

Immediatamente prima di ogni intervento si provvederà alla raccolta dei materiali estranei (sassi, lattine, vetri, carta, rifiuti in genere ecc.).

La concessionaria dovrà impiegare l’attrezzatura idonea per garantire il taglio dell’erba anche in presenza di terreno umido senza arrecare danni irreversibili al tappeto erboso ed al terreno stesso.

Per sfalcio completo del tappeto erboso deve intendersi anche:

- rifilatura di bordi, cunette;

- rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;

I bordi delle aiuole e delle aree di verde pubblico dovranno sempre presentarsi nettamente delimitati evitando che l'erba sconfinando dai prati invada i percorsi ed i manufatti ci La concessionaria dovrà garantire la periodica estirpazione delle specie infestanti (malerbe) presenti lungo i camminamenti e nelle aiuole.

L’estirpazione deve essere effettuata manualmente o meccanicamente, senza alcun uso di diserbanti chimici, se non previa esplicita autorizzazione del concedente e comprende: l’estirpazione manuale o meccanica, con adeguata attrezzatura, delle erbe infestanti a portamento alto, compreso l’apparato radicale, l’estirpazione manuale o meccanica con adeguata attrezzatura delle erbe infestanti a portamento strisciante, compreso apparato radicale; carico e trasporto alla pubblica discarica o all’impianto di compostaggio, o altro sito indicato dal concedente, delle risulte. costanti.

III. MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI

Potatura arbusti e siepi: minimo n. 3 (tre) interventi/anno.

Le potature dovranno essere finalizzate a scopi precisi quali: il rinnovamento, la produzione di fiori o di frutti, la valorizzazione del fogliame o la decoratività dei fusti.

La tecnica di potatura varierà a seconda dell'arbusto e dell'effetto desiderato.

La potatura dovrà essere eseguita con forbici da potatura accuratamente affilate in modo da evitare il decorticamento o lo strappo dei rami recisi, provocando il minimo necessario di lesioni e ferite a piante e foglie.

La manutenzione comprende anche la pulizia delle piantine e del terreno al piede da erbe infestanti, fogliame, sassi, eventuali rifiuti.

I residui di potatura andranno immediatamente rimossi dall’area e smaltiti nei modi già indicati per i residui di sfalcio dei tappeti erbosi.

IV. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATE

- La spollonatura dovrà essere effettuata almeno una volta ogni anno solare per spollonature deve intendersi l’eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale e comunque al di sotto dell’inserimento delle branche primarie.

- L’intervento di raccolta foglie e aghi è da effettuare all’inizio della caduta autunnale e da ripetere con periodicità fino alla fine dell’inverno se necessario per la completa rimozione del fogliame depositato sui tappeti erbosi.

- Rientra negli oneri della concessionaria l’esecuzione di piccoli interventi indipendentemente dalle dimensioni dell’albero, con l’utilizzo di cestello ove necessiti, per rimuovere situazioni di pericolo (in caso di rami rotti sospesi).

In tali emergenze l’intervento deve essere perentorio e immediato.

Per il ritardato o mancato intervento la concessionaria sarà ritenuta direttamente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose.

- Il servizio comprende tutte quelle operazioni necessarie per alleggerire dal carico della neve piante ed arbusti che ne abbiano necessità per evitare pericoli per la pubblica incolumità.

mt. 0,50               mt. 2,00